## Slide 1
LogBook 4/7
Υλοποίηση απλού delbruck bump για εξάσκηση με το cadence
11/7 ενασχόληση με κώδικα 28/7 ενασχόληση με κώδικα 3/8 ενασχόληση με κώδικα
4/8 ενασχόληση με κώδικα & WTA για 3 κλάσεις σε new thyroid

## Slide 2
5/8 simulation για απλό inverter (δοκιμές προσομοίωσης & πως δουλεύουν οι προσομοιώσεις στο cadence)
6/8 δοκιμές simulations 7/8
Βελτίωση του WTA

## Slide 3
8/8
Υλοποίηση συνολικού ταξινομητή με βάση την υλοποίηση που παρουσιάστηκε στο μάθημα, χρησιμοποιώντας το απλό Delbruck Bump

## Slide 4
9/8
simulation ταξινόμησης->αποτυχία 16% accuracy ->αλλαγή παραμέτρων bump

## Slide 5
Χαμηλό ρεύμα στο bump, αιτία ανάποδη η δυαδική συνδεσμολογία και λάθος διαστάσεις για το φορτίο στην έξοδο
Παρατηρήσεις: μικρά w -> υψηλό iout

## Slide 6
10/8 βελτίωση στο bump με sizing και επιπλέον δοκιμες
11/8 προσπάθεια classiﬁcation με delbruck και κώδικας για εύρεση vc 12/8 >> 69% απλή ταξινόμηση ολων των δειγμάτων στην κλαση 0
πειραματισμός με αλλα bump. Παρατηρούμε την αδυναμία του Delbruck να ρυθμίσει τη διασπορά, αυτή είναι και η αιτία για τη χαμηλή ακρίβεια.

## Slide 7
Δοκιμή fully tunable Delbruck με επιπλέον διαφορικό ζεύγος για ρύθμιση Vc

## Slide 9
Παρατηρούμε, ότι η διασπορά αλλάζει
13/8
modiﬁed Bump

## Slide 10
Καλύτερη ρύθμιση διασποράς κωδικας για vc, ταξινομηση 63%

## Slide 11
14/8
δοκιμές vc, vr ίδια ακρίβεια 15/8
δοκιμές vc, vr ίδια ακρίβεια
16/8 sizing δοκιμές και αποτυχημένες ταξινομήσεις 17/8
Ικανοποιητικές Gaussian συναρτήσεις αλλά μεγάλο εύρος για vr και όχι αρκετά στενή καμπύλη

## Slide 13
πρόβλημα με pA στην έξοδο
18/8 sizing δοκιμές
διαφορικά ζεύγη επηρεάζουν πόσο στενή είναι η gaussian, τα πλάτη στον
correlator και στους καθρέπτες επηρεάζουν το ύψος. Επίσης το μήκος επηρεάζει το πλάτος και το ύψος.
ταξινόμηση δεν δουλεύει 19/8
δοκιμες vc,vr sizing, αλλά αποτυχημένη ταξινόμηση 21/8
δοκιμες vc,vr sizing, αλλά αποτυχημένη ταξινόμηση

## Slide 14
22/8
Είχε πέσει η σύνδεση στο cadence οπότε ασχολήθηκα με latex/inkscape 23/8
Επιτυχημένη ταξινόμηση, αιτία αποτυχημένων ταξινομήσεων: τα Vin συνδέονταν όλα σε κοινό κόμβο γείωσης και επειδή στο cadence συνδέονται έως 3 καλώδια σε έναν κόμβο, τα υπόλοιπα ήταν στον αέρα.
Μέγιστη ακρίβεια που παρατηρήθηκε στο hardware ήταν 95%

## Slide 15
24/8
Δοκιμή σε νέο dataset iris dataset
Δεν πληροί τις προδιαγραφές, δοκιμές και με data augmentation και κανονικοποίηση, αλλά το χαμηλό software accuracy οφείλεται στα λίγα δείγματα.

## Slide 16
wisconsin breast cancer
Πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα
Mean Power Consumption: 2.5346330397948947e-05
Παρατηρήθηκε, ότι μείωση του πλάτους των nmos του wta και αύξηση του Ibias βελτιώνουν την ακρίβεια.
25/8
psrr
vsat margin δεν ικανοποιείται σε 1 nmos wta , 2 pmos correlator 26/8
psrr
Δοκιμές για ικανοποίηση προδιαγραφών θορύβου-ακρίβειας ->μικρό πλάτος στο wta μεγάλο ibias μειωση vc
Mean Power Consumption: 4.963683050342568e-05

## Slide 17
για τα bump ξεχωριστα ικανοποιουνται vsat margin και psrr

## Slide 18
ικανοποιουνται οι προυποθεσεις

## Slide 19
modiﬁed bump 27/8
20 iterations, ίδια ακρίβεια σε όλα, υποθέτουμε ότι ο ταξινομητής βρίσκεται σε τοπικό ελάχιστο
28/8
συγγραφή αναφοράς + κώδικας για γραφικές 29/8
αναφορά 30/8

## Slide 20
δοκιμές για προσπάθεια μείωσης κατανάλωσης και πρόβλημα στην μεγαλύτερη συχνότητα >-140dB ο θόρυβος
Επιτεύχθηκε μεγαλύτερη ακρίβεια στο hardware έπειτα από δοκιμές, αλλά χρειάστηκε να μειωθεί για την ικανοποίηση του θορύβου.
Παρατηρήθηκε, ότι με αύξηση w και ibias μειώνεται ο θόρυβος, αλλά αυξάνεται η κατανάλωση.
31/8
αναφορά